## Slide 1
ISO 11820 建筑材料不燃性试验
仿真系统设计与实现
基于 .NET 8 + WinForms + SQLite
软件工程课程项目汇报
2026年7月

## Slide 2
目录
01
研究背景与问题
02
国内外研究现状与竞品分析
03
研究内容
04
研究路线
05
软件需求分析
06
软件概要设计
07
软件详细设计
08
软件实现与展示

## Slide 3
01
研究背景与问题

## Slide 4
01 研究背景与问题
研究背景
4
ISO 11820 标准简介
ISO 11820 是国际标准化组织制定的建筑材料不燃性试验标准。
核心要求：将建筑材料样品放入加热炉，加热至 750°C，持续记录 60 分钟温度数据，根据温升和失重率判断材料是否不燃。
关键参数：目标温度 750°C ± 5°C；10 分钟温漂 ≤ 2°C；试验时长 30~60 分钟；连续采集温度数据。
传统试验的痛点
• 硬件昂贵：试验炉数十万元
• 人工操作：全程监控，劳动强度大
• 数据手工记录：易遗漏、出错
• 温度判断主观：依赖人工经验
• 报告编写耗时：手工整理数据
• 教学受限：学生动手机会少
本项目的切入点
开发纯软件仿真系统——无需真实硬件，程序自动生成仿真温度数据，用户按照真实操作流程走一遍，最终生成标准格式报告。
应用场景：高校教学演示（低成本、零风险）| 操作员培训（反复练习）| 控制算法开发验证（脱离硬件调试）

## Slide 5
01 研究背景与问题
核心问题定义
5
当前建筑材料不燃性试验教学与开发面临的四大核心痛点
硬件依赖强
真实不燃性试验炉价格昂贵（数十万元），高校难以大量配备，学生动手操作机会有限。
操作门槛高
试验流程复杂，需经专业培训才能独立操作，课堂演示难以覆盖全员。
数据采集难
温度数据人工记录繁琐易错，缺少统一的数据管理和分析平台，追溯困难。
开发验证慢
开发真实控制系统必须在物理设备上反复调试，周期长、成本高、风险大。

## Slide 6
02
国内外研究现状与竞品分析

## Slide 7
02 国内外研究现状与竞品分析
国内外研究现状
7
国外研究现状
• 欧美国家主导，聚焦智能化与自动化技术整合
• 美国 NIST 提出融合红外热成像与气体传感器的动态监测平台
• 德国 NETZSCH、美国 TA 仪器等厂商推出商用试验系统
• 数据驱动方法成为主流，强调测试精度与可追溯性
局限：多为专有封闭方案，成本高，缺少定制化仿真教学系统
国内研究现状
• 国标 GB/T 5464-2010 为试验提供基础框架
• 研究集中在标准制定和手动测试方法优化上
• 自动化程度较低，多数设备依赖人工操作
• 设备多局限于硬件升级，软件集成度不足
• 缺乏统一的数据管理平台和仿真教学工具
局限：自动化测控系统研究起步晚，仿真教学软件几乎空白
差距与市场空白
国外系统自动化程度高，但价格昂贵（30-100万），系统封闭，不适合高校教学场景。
国内硬件设备逐步发展，但软件系统（特别是仿真系统）严重滞后。
市场空白：缺乏一套面向教学和开发的 ISO 11820 不燃性试验纯软件仿真系统。
本项目定位：填补这一空白，开发零成本、易部署的仿真教学与开发验证工具。

## Slide 8
02 国内外研究现状与竞品分析
竞品分析
8
对比维度 | NETZSCH(德国) | TA仪器(美国) | 国产试验系统 | 本项目
系统类型 | 硬件+软件 | 硬件+软件 | 硬件+软件 | 纯软件仿真
价格 | 50-100万+ | 30-80万+ | 10-30万 | 免费/开源
需要硬件 | 是 | 是 | 是 | 否
教学适用 | 低 | 低 | 中 | 高
仿真模式 | 无 | 无 | 无 | 完整仿真
数据导出 | 专有格式 | 专有格式 | Excel | CSV/Excel/PDF
状态机 | 部分 | 部分 | 部分 | 完整五状态
开源 | 否 | 否 | 否 | 是

## Slide 9
03
研究内容

## Slide 10
03 研究内容
研究内容总览
10
1. 仿真温度引擎
5通道温度仿真算法（炉温1/2、表面温、中心温、校准温），复现升温→稳定→记录→降温四阶段，每800ms更新一次。
2. 试验状态机
五状态有限状态机（Idle/Preparing/Ready/Recording/Complete），严格管理试验流程各阶段转换，按钮状态智能跟随。
3. 数据采集与存储
800ms周期数据采集；SQLite数据库（6张表）存储试验记录；CSV文件冗余备份每秒温度数据。
4. 温漂计算与判定
基于MathNet.Numerics线性回归的温漂自动计算，将ISO标准的「稳定」概念转化为定量数学判定模型。
5. 报告生成系统
支持CSV/Excel/PDF三种格式导出。自动计算失重率、温升等关键指标，嵌入温度曲线图。
6. 用户界面系统
WinForms图形化界面：实时温度曲线(OxyPlot)、系统消息日志、历史记录查询、设备校准等功能。

## Slide 11
04
研究路线

## Slide 12
04 研究路线
技术路线图
12
阶段一
需求分析
文献调研
标准解读
需求梳理
竞品分析
→
阶段二
系统设计
架构设计
数据库设计
状态机设计
接口定义
→
阶段三
编码实现
A:基础设施
B:核心业务
C:UI+导出
分层并行推进
→
阶段四
测试验证
功能测试
仿真场景验证
报告样例确认
Bug修复
团队协作模式：Person A（基础设施层，最先完成）→ Person B（核心业务层）→ Person C（UI+导出层），下层为上层提供接口

## Slide 13
04 研究路线
系统架构与分工
13
Person C — UI层 + 导出层
LoginForm / MainForm / 子窗体 / ExportService
依赖 Person B 的事件 + Person A 的 DbHelper
Person B — 核心业务层
TestController / SensorSimulator / DaqWorker
依赖 Person A 的 DbHelper + Model + AppContext
Person A — 基础设施层
Model / DbHelper / AppContext / Config / Serilog日志
依赖：无（最底层，最先完成）
开发顺序
Step 1: Person A → Model类 + DbHelper + AppContext + 日志 → Step 2: Person B → 状态机 + 仿真引擎 + DaqWorker → Step 3: Person C → 全部UI + 导出 + 查询

## Slide 14
05
软件需求分析

## Slide 15
05 软件需求分析
功能需求
15
登录认证
角色选择（管理员/试验员）+ 密码验证
新建试验
填写样品信息、环境参数、时长模式
仿真温度
5通道仿真，800ms更新，四阶段切换
试验状态机
五状态流转，条件判定，按钮智能控制
实时显示
温度LED显示、计时器、温漂、OxyPlot曲线
按钮控制
6个按钮根据状态自动启用/禁用
现象记录
火焰信息、试验后质量，自动计算失重率
数据导出
CSV/Excel(多Sheet+图表)/PDF报告
历史查询
按日期/样品/操作员查询，支持详情查看
设备校准
9点炉壁校准 + 中心轴扫描 + 校准历史

## Slide 16
05 软件需求分析
非功能需求与范围界定
16
非功能需求
• 可靠性：仿真温度波动 ≤ 0.5°C（标准差）
• 实时性：温度更新周期 ≤ 800ms
• 可用性：图形化界面，按钮状态智能控制
• 可维护性：三层分层架构，职责清晰
• 可扩展性：支持自定义时长、仿真参数配置
• 兼容性：Windows 10/11，无需联网
• 数据安全：SQLite本地存储，参数化SQL
• 跨线程安全：后台采集 + UI线程安全更新
• 技术栈：.NET 8 + WinForms + SQLite
• 部署：单文件运行，无需额外数据库服务
明确不实现的功能
❌ 真实串口/Modbus通信
无硬件设备，仿真引擎替代
❌ 真实PID控制算法
仿真模式下不需要闭环控制
❌ 摄像头火焰检测
需要额外硬件支持
❌ 多炉同时控制
仅实现单炉仿真
❌ 网络/云端同步
纯本地桌面应用
❌ 移动端适配
仅Windows桌面端

## Slide 17
06
软件概要设计

## Slide 18
06 软件概要设计
系统架构设计
18
界面层 (Forms)
LoginForm | MainForm | NewExperimentDialog | ExperimentRecordDialog | ChartPanel | CalibrationDialog
核心业务层 (Core)
TestController（状态机）| SensorSimulator（仿真引擎）| DaqWorker（800ms定时采集+CSV写入）
服务层 (Services)
ExportService（CSV / Excel / PDF 报告导出）
数据层 (Data + Models)
DbHelper（SQLite参数化SQL封装）| 6个Model实体类 | SQLite数据库 + CSV文件
全局层 (Config)：AppContext 单例持有所有核心对象 | AppConfig 配置管理 | Serilog 滚动日志

## Slide 19
06 软件概要设计
数据库设计
19
operators
操作员表
userid, username, pwd, usertype
productmaster
样品信息表
productid, productname, specific, diameter, height
testmaster ⭐
试验记录表（核心）
productid+testid 联合主键，约40字段，含温度/质量/时长/判定
apparatus
设备信息表
apparatusid, innernumber, apparatusname, constpower
sensors
传感器配置表
sensorid, sensorname, dispname, outputvalue（17通道）
CalibrationRecords
校准记录表
Id(GUID), CalibrationDate, TemperatureData(JSON), 9测温点

## Slide 20
07
软件详细设计

## Slide 21
07 软件详细设计
试验状态机设计
21
Idle 空闲
等待 用户操作
→
Preparing 升温中
炉温升至 750°C
→
Ready 就绪
温度稳定 等待记录
→
Recording 记录中
每秒记录 温度数据
→
Complete 完成
试验结束 等待保存
状态转换条件
1. Idle → Preparing：用户点击「开始升温」
2. Preparing → Ready：温度达745~755°C且连续稳定3.2秒
3. Ready → Recording：用户点击「开始记录」
4. Recording → Complete：60分钟到期 / 手动停止
5. Ready → Preparing：温度跌出稳定范围（自动回退）
6. Preparing/Ready → Idle：用户点击「停止加热」
7. Complete → Preparing：保存试验记录后（保持炉温）
按钮状态控制
新建试验：Idle✅ | 其他❌
开始升温：Idle✅ | 其他❌
停止升温：Preparing/Ready✅
开始记录：Ready✅ | 其他❌
停止记录：Recording✅
试验记录：Complete✅
关键保护：
未保存试验 → 锁定新建

## Slide 22
07 软件详细设计
5通道温度仿真引擎
22
SensorSimulator.Update() — 每800ms执行一次，根据当前状态计算各通道温度
炉温1 TF1
升温：+HeatingRate×0.8/次
稳定：钳位750°C
降温：-0.5/次
炉温2 TF2
升温：与TF1同步+独立噪声
稳定：钳位750°C
降温：-0.5/次
表面温 TS
非记录：TF1×0.3+噪声
记录：向TF1×0.95指数接近
上限800°C
中心温 TC
非记录：TF1×0.25+噪声
记录：向TF1×0.85指数接近
比表面温更慢，上限750°C
校准温 TCal
TCal = TF1 + 随机波动×2
仅数值显示
不在曲线图中体现
随机噪声 & 仿真参数
噪声模型：每个通道叠加 Random(-1, 1) × TempFluctuation，默认 TempFluctuation = 0.5°C，各通道噪声独立生成
配置参数（appsettings.json）：InitialFurnaceTemp=720°C | TargetFurnaceTemp=750°C | HeatingRatePerSecond=40°C/s | StableThreshold=3°C
双模式切换：EnableSimulation=true（仿真模式，开发/教学用）；EnableSimulation=false（硬件模式，对接真实Modbus RTU设备）

## Slide 23
07 软件详细设计
温漂计算与终止判定
23
温漂计算（Temperature Drift）
目的：量化判断炉温是否处于稳定状态。
方法：
1. 维护最近10分钟（600个数据点）的炉温1/炉温2滑动窗口
2. 使用 MathNet.Numerics 的 SimpleRegression 进行最小二乘线性拟合
3. 温漂 = 回归斜率 × 600，单位 °C/10min
4. 斜率绝对值 < 阈值（约2°C/10min）→ 温度稳定
优势：相比首尾差值法，线性回归对全部数据点平均化处理，
有效削弱瞬时波动和噪声干扰，准确反映温度长期变化趋势。
试验终止判定逻辑
标准60分钟模式：
• 第30/35/40/45/50/55分钟检查终止条件
• 炉温1和炉温2的10分钟温漂均 ≤ 阈值 → 提前终止
• 第60分钟到达 → 无条件终止
固定时长模式：
• 忽略提前终止检查
• Elapsed ≥ TargetDuration → 终止
手动终止：
• 用户点击「停止记录」按钮
判定结论：deltatf ≤ 50 且 lostweight_per ≤ 50
且 flameduration < 5 → 试验通过
恒功率值计算
系统进入 Ready 状态后持续记录 PID 输出值到队列（最多600个）。用户点击「开始记录」时，恒功率 = 队列中所有PID输出值的平均值，随后切换到恒功率模式运行。

## Slide 24
08
软件实现与展示

## Slide 25
08 软件实现与展示
技术栈与项目结构
25
开发技术栈
• 开发框架：.NET 8（C#）
• UI框架：Windows Forms（WinForms）
• 数据库：SQLite（Microsoft.Data.Sqlite）
• 图表控件：OxyPlot.WindowsForms 2.x
• Excel生成：EPPlus 7.x（多Sheet+嵌入图表）
• PDF生成：PDFsharp-MigraDoc 6.x
• 数值计算：MathNet.Numerics 5.x
• 日志记录：Serilog + Serilog.Sinks.File
• 配置管理：Microsoft.Extensions.Configuration
• IDE：Visual Studio 2022
项目文件结构
ISO11820.App/
├── Models/ 6个实体类
├── Data/ DbHelper（SQLite封装）
├── Config/ AppConfig（配置读取）
├── Core/ TestController | DaqWorker
│ SensorSimulator | AppContext
├── Services/ ExportService
├── Forms/ LoginForm | MainForm
│ NewExperimentDialog 等
├── appsettings.json 全局配置
└── Program.cs 程序入口
关键 NuGet 依赖说明
• Microsoft.Data.Sqlite — 直接执行SQL，不用ORM，透明可调试，参数化查询防注入
• OxyPlot.WindowsForms — 4条温度曲线实时渲染，X轴滚动10分钟窗口，Y轴0~800°C
• EPPlus 7.x — Excel三Sheet导出：试验信息表 + 温度数据表 + 嵌入式曲线图表
• PDFsharp-MigraDoc 6.x — PDF报告生成：试验概要表格 + 温度曲线图片 + 判定结论

## Slide 26
08 软件实现与展示
系统功能演示流程
26
1
登录
选择角色
输入密码
2
新建试验
填写样品信息
设置试验参数
3
开始升温
炉温升至750°C
曲线实时更新
4
温度稳定
连续稳定3.2秒
自动进入Ready
5
开始记录
计时器启动
每秒记录温度
6
完成试验
60分钟到期
或手动停止
7
保存记录
填写现象/质量
自动计算失重率
8
导出报告
CSV/Excel/PDF
一键导出

## Slide 27
08 软件实现与展示
关键技术亮点
27
仿真先行开发模式
无硬件依赖的纯软件仿真，EnableSimulation 配置项支持仿真/硬件双模式切换，开发阶段完全脱离物理设备。
五状态机驱动架构
有限状态机严格管理试验全流程，状态转换条件明确、不可跳跃，UI控件状态与后台状态机实时同步。
多通道物理仿真算法
5通道温度仿真各具独立噪声和差异化动态特性，复现真实试验的升温、稳定、记录、降温过程。
线性回归温漂判定
最小二乘线性回归替代人工经验判断，将ISO标准中的定性'稳定'概念转化为可量化的数学判定模型。
跨线程安全数据广播
后台DaqWorker每800ms生成数据→事件通知UI→Invoke安全更新控件，确保长时间运行流畅稳定。
三种格式智能导出
CSV实时写入、Excel多Sheet+图表嵌入（EPPlus）、PDF报告（MigraDoc），自动计算温升/失重率并给出判定结论。

## Slide 28
08 软件实现与展示
项目总结
28
已完成的工作
1. 设计并实现了 ISO 11820 建筑材料不燃性试验仿真系统，覆盖登录→新建试验→升温→稳定判定→记录→保存→报告导出的完整流程。
2. 实现了5通道温度仿真引擎，支持升温/稳定/记录/降温四阶段，各通道具有独立噪声和差异化动态特性。
3. 基于有限状态机实现了五状态试验管理，状态转换严格遵循ISO标准，按钮智能控制确保操作规范。
4. 基于 MathNet.Numerics 线性回归实现了温漂自动计算和稳定性判定，替代传统人工经验判断。
5. 支持 CSV/Excel/PDF 三种格式报告导出，自动完成失重率、温升等关键指标计算和判定结论。
6. 采用三层架构（基础设施层/核心业务层/UI层），三人分工协作，下层为上层提供清晰接口。
未来改进方向
1. 架构演进：将 WinForms 升级为 Web 架构（ASP.NET Core + Blazor），支持跨平台访问和远程运维。
2. 仿真精度：引入更精确的热力学有限元模型，使仿真温度曲线更接近真实物理过程。
3. 智能升级：引入机器学习模型，基于历史数据预测材料不燃性能。
4. 平台扩展：模块化架构，兼容更多防火测试标准（ISO 1716 等），打造通用测试平台。

## Slide 29
敬请各位老师批评指正
ISO 11820 建筑材料不燃性试验仿真系统
软件工程课程项目 | 2026年7月